## Slide 1
metalik malzemeler
23.10.2014

## Slide 2: Alüminadan alüminyum üretimi
1886’da birbirlerinden tamamen bağımsız olarak çalışmakta olan ABD’den Charles Martin Hall ve Fransa’dan Paul L.T. Heroult alüminanın Na-Al florür tuzu olan kriyolit içinde yaklaşık 950 C’de çözündüğünü keşfetmiştir.
Kriyolit içinde çözünen alümina çözeltiden elektrik akımı geçirildiğinde kolayca alüminyum ve oksijene ayrışmaktadır.
Kriyolit bu proses koşullarında kararlıdır. Üstelik alüminyumdan daha düşük yoğunluğa sahip olduğu için ayrışma sonrasında alüminyumun banyonun dibine çökelmesine ve kolayca ayrılmasına izin vermektedir.

## Slide 3: Hall-Heroult Prosesi
Alüminayı alüminyuma redüklemek için elektrokimyasal proses
Alümina ergimiş kriyolit
içinde çözündürülür:
Na3AlF6 + Al2O3 +
AlF3(-fazla) + CaF2
T= 960C
I = 200-240kA
E  4V

## Slide 4: Hall-Heroult Prosesi
Her hücrenin iç astarı katodu oluşturur.
Anot da karbondan imal edilir.
Katot eriyik ile reaksiyona girmediğinden ömrü daha
uzundur.
Grafit anotlar
kabuklaşmış elektrolit
Yalıtkan gövde
Grafit katod
Sıvı alüminyum
Sıvı alüminyum
Sıvı kriyolit içinde çözünmüş alüminyum

## Slide 5: Hall-Heroult Prosesi
Reaksiyonlar:
katod: 4 (Al3+ + 3e  Al(l) )
anot: 3 (C(s) + 2O2-  CO2(g) + 4e)
4Al3+ + 3C(s) + 6O2-  4Al(l)+3CO2(g)
(2Al2O3 (kriyolit) + 3C (anot)  4Al(sıvı) + 3CO2 (g))
Alüminyum oksitten ayrılan oksijen iyonları negatif elektrik yüklü olup anotlara taşınır.
burada karbonla birleşerek CO2 ve CO oluşturur.
CO2 ve CO kabarcıklar şeklinde yüzeye çıkar + alüminyum hücre dibinde toplanır.

## Slide 6: Hall-Heroult Prosesi
Hücre tabanında yeterli alüminyum eriyiği biriktiğinde bir sifon mekanizması ile alaşımlama yapılan işletmeye veya döküm ünitesine gönderilmek üzere hücreden aktarma potalarına alınır.
Hall-Heroult prosesi ile üretilen alüminyum %99’dan daha yüksek saflıktadır.
elektrik enerji gereksinimi çok yüksek!
Bu nedenle birincil alüminyum üretim tesisleri ucuz enerji kaynaklarına yakın konumlanmıştır.

## Slide 7: Hall-Heroult Prosesi
Hall-Heroult prosesi yüksek miktarda elektrik tüketir fakat voltaj sarfı düşüktür. Bu sayede bir çok redüksiyon hücresini tek bir elektrik devresi üzerinde seri bağlayarak hücre hattı (potline) oluşturmak pratiklik ve ekonomi sağlar.
Modern redüksiyon hücreleri 250 KA’de her biri 4-5 V seviyesinde çalıştırılır. Bu gibi hücreler ½ kg alüminyum için 6-7 KW elektrik tüketir.
Çözeltiden geçen akıma karşı direnç çözeltiyi ısıtıp sıvı halde tutmaya yarar.

## Slide 8: Hall-Heroult Prosesi
Hall-Heroult prosesi sürekli olarak anot tüketir.
Bu nedenle anotları ya düzenli aralıklarla yenilemek ya da Soderberg anotlarında olduğu gibi kendi kendine pişen bir macun şeklinde anot tedariği yapmak gerekir.
Yaklaşık ½ kg alüminyum için ¼ kg karbon tüketilir.
Alüminyum redüksiyon işletmeleri her biri 270-320 kg gelen ve 14 gün aralıklarla yenilenmesi gereken karbon anotları kendi bünyelerinde üretirler.

## Slide 9: Alüminyum üretimin ana hatları
Alümina boksitten BAYER prosesi ile üretilir.
Parçalanmış, öğütülmüş boksit kostik soda çözeltisi içinde çözündürülür.
Alümina kostik sodada çözünerek sodyum alüminat likörü oluşturur.
Bu çözelti filtreden geçirilerek safsızlıkları içeren kırmızı çamurdan ayrılır.
Çözelti, alüminyum hidroksit şeklinde bulunan alüminyum içeriğini çöktürmek için muamele edilir.
Çöktürülen kısım çözeltiden ayrılır ve alümina elde etmek için 1000 C’de kalsine edilir.
2 kg alümina elde etmek için yaklaşık 4 kg boksit gerekir.

## Slide 10: Alüminyum üretimin ana hatları
Kimyasal proses
elektrokimyasal proses
döküm
boksit
kırıcı
filtre
NaOH
“digester”
Kırmızı çamur
çökeltici
Döner fırın
soğutucu
Al2O3.3H2O
Al2O3
AlF3
Na3AlF6
Eriyik elektrolit
sifon
pota
Tutma fırını
Alüminyum ingot
hücre

## Slide 11: Alüminyum üretimin ana hatları
Alümina üretimi ergitme alaşımlama ve döküm
4 kg boksit
2 kg alumina (Al2O3)
2 kg Al2O3
1 kg Al
Karbon anot
Gaz filtresi
Kriyolit banyo
Çelik kap
Karbon katod
İngot bilet hadde slabi

## Slide 12: Alümina üretimi
Milyon ton

## Slide 13: Dünya alüminyum üretimi
Alüminyum üretimi 2011’de 44 milyon ton!
Son 20 yılda yıllık üretim artışı: %3-4
Çin en büyük üretici! + Körfez ülkeleri

## Slide 14: Alüminyum üretimi
Milyon ton
ÇİN
KUZEY AMERİKA
GÜNEY AMERİKA
BATI AVRUPA

## Slide 15
Yıllara ve ürünlere göre alüminyum üretimimiz (Ton)

## Slide 16
ton
ürünlere göre Türkiye alüminyum ithalatı (Ton)
En fazla ithal edilen alüminyum külçe!

## Slide 17: Alüminyum kullanım alanları
Döküm
%23.1
profil
%29.3
yassı %41.5
Tel/kablo
diğerleri %6.1

## Slide 18
Kullanım alanı | Oran (%)
inşaat | 25
ulaşım | 24
ambalaj | 15
Elektrik/elektronik | 10
Genel mühendislik | 9
Mobilya/ofis eşyaları | 6
Demir çelik, metalurji | 3
Kimya ve tarım ürünleri sanayi | 1
diğer | 7
Alüminyumun kullanım alanlarına göre dağılımı

## Slide 19
Türkiye’de Alüminyum Sanayi

## Slide 20
Birincil alüminyum üreten tek kuruluş: Eti Alüminyum A.Ş.
yılda 461.000 ton boksit/
200.000 ton alümina /
60.000 ton sıvı alüminyum
Firma sayısı>1500
İstihdam>30000
Üretim kapasitesi750.000 ton
Tüketim:
2006 446.000 ton
2007 526.000 ton
2008 556.000 ton
Kişi başı tüketim  9 kg
AB  30kg
İş hacmi : 4 milyar ABD Doları
Alüminyum sektör rakamları

## Slide 21
Türkiye’de alüminyum üretimi (bin ton)

## Slide 22
Türkiye Alüminyum Dış Ticareti (Milyar ABD Doları)

## Slide 23: Alüminyum üretim süreçleri
Primer üretim  99.7 ağ%Al
Parça döküm
Sürekli döküm
Direkt çil
(DC) döküm
İkiz merdane
döküm/TRC
İkiz bant döküm/TBC
Rulo levha
Slab/ingot
Döküm parçalar
sıcak-soğuk hadde/
ekstrüzyon
Soğuk hadde
levha/folyo
Profil/levha/folyo
Kum döküm
Kokil kalıba döküm
Basınçlı döküm
alaşımlama
Ergitme+Sıvı metal işlemleri
döküm
Döküm alaşımları
İşlem alaşımları
Yarı sürekli döküm

## Slide 24
Alüminyumun ergitilmesi
Ergitme fırını
Alüminyum külçe
(primer üretim)
Hurda
Geri dönüş
Teknolojik işlemler
Karıştırma/homojenleştirme
etkin flakslama
gaz + kalıntı giderme
Cüruf çekme + filtreleme
alaşımlama

## Slide 25: Alüminyumun ergitilmesi
Alüminyum dökümhanelerinde ergitme ve ergitilen metalin bekletildiği tutma fırınlarının ayrı olması tavsiye edilir.
Ergitme fırınında ingot ve külçelerin, hurdaların ve işletme içi geri dönüşlerin ergitilmesi yapılırken tutma fırınında ergitme fırınından transfer edilen sıvı metal döküm sıcaklığında bekletilir ve her yönden döküme hazırlanır.
enerji giderleri ve sıvı metal kalitesi göz önünde bulundurularak ergitme için mazot/doğal gaz, tutma fırını için elektrik enerjisi tercih edilir.
Mazot ve doğal gaz yakıt olarak daha hesaplıdır.

## Slide 26: Alüminyumun ergitilmesi
1 kg ergitmek için enerji gereksinimi (kJ)
Sıcaklık (C)

## Slide 27: Alüminyumun ergitilmesi
1 ton alüminyumu döküme hazırlamak için enerji gereksinimi (kwh)
Sıcaklık (C)
Şarjı ergime noktasına
getirmek için: %58
Şarjı ergitmek için: %34
Sıvı alüminyumu döküm sıcaklığına ısıtmak için: %8

## Slide 28: Reverber fırınlar
Yakıt: mazot, doğal gaz!
Duvarlara monte edilmiş brülörler
Isı transferi: fırın refrakterlerden radyasyon + brülörlerden konvektif ısı transferi
Kapasiteler <150 ton!

## Slide 29: Reverber fırınlar

## Slide 30: Reverber fırınlar
Ergitme verimleri tipik olarak 15%-39%
Reküperasyon ile verim  10%-15% arttırabilir.
Avantajları:
Tonaj: yüksek miktarda ergitme
İşletme ve bakım maliyetleri düşük
Dezavantajları:
aşırı oksitlenme kaybı
düşük verim ve
çok geniş alan ihtiyacı

## Slide 31: Reverber fırınlar
Bacadan ısı kayıpları
(%35-50)
duvarlardan ısı kayıpları
(%1-7)
yetersiz yanma ısı kayıpları (%0-25)
Şarja geçen ve ergitmede kullanılan ısı (%10-40)
hava
gaz
yakıt
oksijen
fırın
brülör
şarj

## Slide 32: Elektrikli reverber fırınlar
Ergitme fırını olarak uygulaması nadir!
Tutma fırını olarak tercih edilir.
Refrakter astarlı, banyo üstünde tavana monte edilmiş direnç ısıtma elemanları ile ısıtma yapan fırınlar.

## Slide 33: Elektrikli reverber fırınlar
Avantajları:
baca emisyonları az
oksitlenme kaybı az
fırın temizliği gereksinimi ve sıklığı az
Dezavantajları:
enerji giderleri yüksek,
düşük üretim kapasitesi ve üretim hızı!
Yatırım maliyeti yüksek,
ısıtma elemanları sık sık değiştirilmeli
emisyon kontrolü, metal kalitesi ve ergitme verimi önemli olduğunda küçük miktarlarda ergitmeler için kullanılır.

## Slide 34: Pota fırınlar / mazot-doğal gaz

## Slide 35: Pota fırınlar / mazot-doğal gaz
Dolaylı ısıtma yapan fırınlar (pota ısınıp şarjı ısıtıyor!)
Sınırlı miktarda (<500 kg) ergitmeler için
Avantajlar:
Alaşım değişikliği seri şekilde yapılabiliyor!
Bakım giderleri düşük!
yatırım maliyeti düşük
yer gereksinimi az!
Dezavantajları:
Verim çok düşük (%12’ye kadar düşebilir!)
Emisyonlar fazla!
Boyut sınırları!

## Slide 36: Pota fırınlar / mazot-doğal gaz
Baca
Baca gazları
pota
brülör

## Slide 37: Pota fırınlar / elektrikli
Elektrikli pota fırınlar gazlı pota fırınlara benzer.
Potayı ısıtan elektrik direnç elemanlarıdır.
Gazlı ısıtmada olduğu gibi elektrik pota fırınları küçük kapasitelidir ve alaşım değiştirme gereksinimi yüksek olduğunda tercih edilir.
Avantajları:
Emisyon çok az!
Oksitlenme kayıpları az!
Dezavantajları:
Enerji giderleri yüksek
Boyut sınırlamaları

## Slide 38: Pota fırınlar / elektrikli
Pota fırınlar / Elektrik direnç ergitmesi
Sıvı alüminyumun yüzeyi
temiz ve parlak: temiz
ergitme koşullarının kanıtı

## Slide 39: Gaz/elektrikli pota fırınlar
Gazlı ocaklardan alınan sıvı metalden dökülen parçalarda mekanik özellikler elektrikli fırında üretilenlerin en fazla %80’nine denk gelebilmiş.
Gazlı fırında ergitilen alüminyum alaşımında kırılmalar istisnasız olarak oksit vb kalıntılarda, gaz gözeneklerinde veya alüminyum oksit filmlerinde!
Elektrikli fırında ergitilen örneklerde ise bu kusurlara pek rastlanmaz.

## Slide 40: İndüksiyon ocakları

## Slide 41: İndüksiyon ocakları
İndüksiyon ergitmesi ısı kaynağının sıvı alüminyumla doğrudan temas etmediği temiz bir ergitme yöntemidir.
ısı kaynağı ile alüminyum metal temas halinde değildir.
Elektrik iletkenliği olan metali ısıtmak için yüksek frekansta alternatif akım kullanılır.
Isı doğrudan parça içinde üretildiğinden verim yüksektir.
Bu özellik, ısının bir alevle veya ısıtma elemanında yaratıldığı ve sonra parçaya aktarıldığı diğer dolaylı ısıtma yöntemlerden farklıdır.

## Slide 42: İndüksiyon ocakları
Avantajları
%60-75 verimlilik
Oksitlenme kayıplarının azalması
Düşük baca gazı emisyonları
temiz ve homojen alüminyum metali
Bu proses ayrıca sıvı alüminyumu karıştırarak homojenliğe katkı yapar.
Hurda ve geri dönüşlerden alüminyum üretmek için en uygun yöntemdir.
Enerji tüketimi de diğer ergitme yöntemlerine göre daha azdır.

## Slide 43: Çekirdeksiz indüksiyon ocakları
metal su soğutmalı alternatif akım taşıyan selenoid sarımın ortasına yerleştirilmiş bir pota içinde!
Enerji sarfiyatı daha yüksek!
Fakat daha uzun ömürlü!
Potanın boşaltılması daha kolay!
Banyo yüzeyindeki çalkantı fazla!

## Slide 44: Çekirdeksiz indüksiyon ocakları
Metali dış primer bobin üzerinden ısıtır.
Kanal fırınlardan daha az verimlidirler.
Ancak ergitme kapasitesi daha yüksektir.
İnce parça hurdaların ergitilmesinde tercih edilirler. Bu uygulamada gazlı pota fırınlara maliyet yönünden daha avantajlıdır.
Avantajları:
Ergitme verimi %50-70
Düşük emisyon / Düşük oksitlenme kaybı
Homojen alaşım
Dezavantajları:
yüksek yatırım ve işletme maliyeti

## Slide 45: Kanal tip indüksiyon ocakları
tutma fırını olarak kullanılırlar.
60 Hz frekansta çalışırlar.
İndüktör genellikle pota (şarjın) altındadır
banyo yüzeyi durgundur (Bu yüzden oksijene hassas olan Bakır alaşımları için tercih edilirler.
Bununla birlikte banyoda türbülanssız bir karıştırma sağlarlar.
Enerji verimliliği çekirdeksiz ocaklardan daha yüksektir.

## Slide 46: Kanal tip indüksiyon ocakları
Geometrik olarak tasarım ve konfigürasyon esnekliği

## Slide 47: İndüksiyon ocakları-karşılaştırma

## Slide 48: Döner fırınlar
Döner devirmeli fırınlar
1-20 ton kapasite ile hurda, küçük parça
geri dönüşlerin ergitilmesinde ve cüruftan alüminyum kazanılması için kullanılan ileri
teknoloji ergitme donanımları

## Slide 49
Alüminyum hurdadan geri kazanım

## Slide 50
Alüminyum hurdadan geri kazanım

## Slide 51
Döner fırınlar
Cüruf ısıtılırken tam bir ısınma sağlanması için fırın yukarı doğru kaldırılır. Cüruf içindeki tüm alüminyum kazanıldıktan sonra fırın akıtma pozisyonuna getirilir ve metal kalıplara alınır.

## Slide 52
Döner fırınlar
hurda ve cüruf (%35 ve üstünde mtal içerir) ergitmek için ideal!
Şarj flaks tuzları ile birlikte!
şarj fırının dönmesi ile brülör alevi ile temasını arttırır ve refrakter ısısını daha çabuk alır.
Kapasite 2-5 ton kadar.
Avantaj
Cüruf ve hurdayı proses etme kabiliyeti
Dezavantaj
Düşük verim
Sık bakım ihtiyacı
Tuz bakiyesi

## Slide 53: Bacalı fırınlar
Reverber fırınlara göre verimleri daha yüksektir.
Baca gazlarından şarjın ısıtılmasında yararlanıldığında verim daha da artar.
Şarj malzemeleri kolondan aşağı inerken ısınıp ergime bölgesine vardıklarında brülörler tarafından ergitilirler.
Enerji verimi %40-50 seviyelerindedir.
Metal kayıpları ise reverber fırınlarındaki %4-8 seviyesinden %1 ve daha aşağı düşer.

## Slide 54: Bacalı fırınlar
brülör
Sıcak baca gazları
Şarj penceresi
Oksit ve demir kalıntıları
Sıvı alüminyum
Şarj baca gazları ile ısıtılır ve ergime başlarken oksit ve diğer kalıntılar kule duvarlarında tutulur. Aralıklarla birikintiler temizlenir!

## Slide 55
bacalı fırınlar
Ergitme brülörleri

## Slide 56
Reverber fırınlar
Düşük ısıl verimlilik %25 kadar
Cürufta artış %3-7
Sıvı metal sıcaklığında dalgalanma +/- 50º F daha fazla kirlenme/kalıntı
Daha geniş yer ihtiyacı
Daha fazla hidrojen gazı
reverber fırınlar

## Slide 57: Fırın karşılaştırması
Fırın - yakıt
kapasite
metal
kayıp
verim
Pota (gaz)
indüksiyon
indüksiyon
reverber
elektrik
gaz
Döner fırın
Sütunlu ocak

## Slide 58: Ergitme potası seçimi
Alüminyumun ergitilmesi ve sıvı halde tutulması işlerinde
Karbon bağlı
seramik bağlı
Kil-grafit ve
Silisyum karbür
potalar kullanılır.
metalurji
Çalışma şartları
Fırın özellikleri
Pota seçim kriterleri

## Slide 59: Ergitme potası seçimi
Gaz, mazot ve propanlı yakıt ile brülör alevinin etkilerine ve ısıya dayanıklı olmalıdır.
Alevin fırın içinde dolaşarak yükselmesine izin vermek üzere konik olmalıdır. (Homojen ısınma)!
Alevin oksitleme etkisine dirençli olmalıdır.
Termal şok ve değişimlerden etkilenmemelidir.
ısı iletkenliği yüksek olmalıdır (fırın içindeki ısının şarja iletilmesi ve homojen ısınma sağlanması)
yüksek grafitli potalar hızlı ergitme için gerekli yüksek ısı iletkenliği yönünden avantajlıdır.

## Slide 60: Ergitme potası seçimi
Elektrik direnç fırınlarında ergime yavaş gerçekleşir.
Bu nedenle daha yüksek ısı iletkenliği yüksek potalar tercih edilmelidir.
grafit oranı yüksek karbon bağlı potalar uygundur.
Bu fırınlarda kullanılan potalar direnç elemanları ile pota arasında sabit bir mesafe sağlamak için düz silindirik şekilde olurlar.
Düşük frekans indüksiyon fırınlarında SiC içeriği yüksek potalar tercih edilirken, yüksek frekans fırınlarında yüksek kil içerikli potalar tercih edilir.

## Slide 61: Ergitme potası seçimi
grafit oranı yüksek karbon bağlı potalar uygundur.
Bu fırınlarda kullanılan potalar direnç elemanları ile pota arasında sabit bir mesafe sağlamak için düz silindirik şekilde olurlar.
Düşük frekans indüksiyon fırınlarında SiC içeriği yüksek potalar tercih edilirken, yüksek frekans fırınlarında yüksek kil içerikli potalar tercih edilir.

## Slide 62: Ergitme potası seçimi
İndüksiyon ocakları için potalar çoğunlukla düz silindirik formdadır.
Ancak potanın fırın dışına alınması gerektiği durumlarda bobin sarımı konik potaya göre konik olarak yapılır.

## Slide 63: Ergitme potası seçimi
Uygulamada sıcaklık değişimleri sık ve şiddetli ise termal şoka dayanıklı pota seçmek gerekir.
Grafit yüksek ısı iletkenliği ve ıslanmazlık sağlar. Grafit yönlenmiş bir yapıda ise termal şok direnci de yüksek olacaktır.
Bu özellik saniyeler içinde sıcaklığın birkaç yüz derece değiştiği operasyonlarda kritiktir.

## Slide 64: Ergitme potası seçimi
Fırına her zaman sıvı metal şarj ediliyorsa fiziksel hasara dayanıklı bir potaya ihtiyaç yoktur. Ancak şarjın önemli bir kısmı ağır ve iri bloklar ise ve şarj için otomatik bir yükleme sisteminden yararlanılmayıp insan marifeti
ile yapılıyorsa mekanik dayanımı
yüksek ve fiziksel hasara dayanıklı
bir pota seçmek gerekir.
Yüksek karbon içeren ve grafit
yapısı yönlenmiş olan potalar
mükemmel darbe-mekanik şok
direnci sağlarlar.

## Slide 65: Ergitme potası seçimi
Bütün potalar kimyasallara ve korozyona belirli düzeyde dayanıklıdır.
Ancak alüminyum ergitilmesinde kullanılan flaksların bir kısmı ciddi şekilde koroziftir ve potanın kimyasal etkileşimlere dayanıklı olması arzu edilir.
Bunun için potadan yoğun bir malzemeden yapılmış olması ve koruyucu bir sır ile kaplanmış olması gerekir.

## Slide 66: Ergitme potası seçimi
Alüminyum alaşımlarında gaz giderme sıvı alüminyumdan asal gaz ve çoğunlukla azot geçirilerek yapılır. Bu işlem pota duvarlarını erozyona uğratır ve ayrıca kimyasal olarak da etkiler.
Bu nedenle yoğun, mekanik olarak dayanıklı ve kimyasal ataklara dirençli potalar kullanılmalıdır. SiC esaslı potalar yüksek sıcaklık erozyonuna ve kimyasal korozyona dayanıklıdır.
İzostatik presleme ile üretilmiş yoğunlaştırılmış grafit potalar da bu erozif ve korozif koşullara dayanıklıdır.

## Slide 67: Ergitme potası seçimi
Cüruf çekilmesi
Yoğun ıslanmaz bir pota pota astarında cüruf birikmelerine engel olacak ve pota temizliğini kolaylaştıracaktır.

## Slide 68: Sıvı metal işlemleri
gaz giderme
rafinasyon-flaks uygulaması
cüruf çekme
karıştırma-homojenleştirme
alaşımlama
bileşim ayarlaması
modifikasyon
tane küçültme
filtrasyon
sıvı metal kalite kontrolü

## Slide 69: alüminyum banyonun durumu
2Al + 3H2O  Al2O3 + 3H2 2Al + 3/2O2  Al2O3
cüruf
inklüzyon
H2/H+
Sıvı Al
Sıkışmış Al
Al2O3 film

## Slide 70: hidrojen
Alüminyumda çözünen yegane gaz [diğerleri gibi alüminyumla bileşik (azot AlN oksijen Al2O3) oluşturmadığı için] hidrojendir.
Sıvı alüminyumda H çözünürlüğü yüksek vs
katı alüminyumda H çözünürlüğü düşük!
Katılaşma sonrasında sıvı alüminyumdaki hidrojenin sadece 1/20 kadarı çözeltide kalabilir.
Kalan 19/20 H  H2  gaz gözenekleri yapma riski yaratır

## Slide 71: hidrojen
sıvı
katı
Ergime noktası
sıcaklık
Alüminyum çözeltideki hidrojen gazı miktarı
20
1
Gaz gözenekleri potansiyeli
660°C’de sıvı alüminyumda barınabilen hidrojen 0.69 ppm’den katılaşma sonrasında 0.039 ppm’e düşer.

## Slide 72: hidrojen
Sıcaklık artışı ile sıvı alüminyumun hidrojen çözme kapasitesi arttığından, banyo sıcaklığının gereksiz şekilde yükselmesine izin verilmemelidir!
Banyoda oksit vb alüminyum tarafından ıslatılmayan kalıntılar) bulunduğunda aşırı gözenek!
Kalıntı yok ise, katı alüminyumda çözünebilir ve üretim sürecindeki tav işlemlerinde
H  H2  gaz gözenekleri

## Slide 73: hidrojen
Sıcak dökümhane ortamı rutubetlidir.
Rutubetin alüminyumla reaksiyonu alüminyumu oksitlerken hidrojen açığa çıkar ve bu hidrojen banyoda çözünür.
3 H2O + 2Al = Al2O3 + 6H
Hurdadan ergitme: 0.50 ml/100g
İşlem alaşımlarında: 0.18 ml/100 g
Döküm alaşımlarında: 0.40 ml/100g

## Slide 74: Gaz giderme (degassing)
Fırında seramik astarlı borularla banyo içinde asal gaz (argon/azot) verilir.
Bu işlem sırasında banyonun çalkalanmasına izin verilmemeli, yüzey durgunluğu bozulmamalıdır.
Aşırı kirli banyonun
temizlenmesinde asal
gazın içine az
miktarda klor
karıştırılabilir.

## Slide 75: Gaz giderme
H+
H+
H+
H2
H+
H+
H+
H+
H+
H+
H+
Gaz kabarcıkları banyo yüzeyine ulaştıklarında H2 banyo dışına verilir!
H2
H2
H2
H2
H2
H+
H2
Asal gaz kabarcığı: H2 kısmi basıncı düşük!
H+ gaz kabarcıkla-rına gider!
Asal gaz kabarcığı: H2 dolmuş!

## Slide 76: Seramik boru ile gaz giderme
Geniş ağızlı borularla oluşan iri asal gaz kabarcıklarının gaz giderme verimi çok düşük!
Yüzeyde aşırı çalkantı-oksitlenme ve banyoya tekrar gaz girişi (Alüminyumun atmosfer rutubeti ile reaksiyonu ayni zamanda H kirlenmesine yol açan bir süreçtir: 2Al + 3H2O  Al2O3 + 6H+
Böyle bir uygulama yarardan çok zarar verir.

## Slide 77: Gaz giderme pratikleri-boru ile
Dezavantajlar
Kabarcıkların
büyüklüğü
Durgun yüzeyin
bozulması
Gaz besleme
hattında
sızdırmalar
Magnezyum
nitrürlerin
oluşması
temizleme
etkisi sınırlı
gaz kapma
oksitlenme
oksit
kirlenmesi
zayıf
özellikler
azot
Banyo yüzeyinde dalgalanma

## Slide 78: “Porous plug” Gaz giderme
Fırın tabanına monte edilen seramik delikli plakalardan asal gaz verilmesi daha homojen ve verimli bir gaz giderme etkinliği sağlar.

## Slide 79: porous plug/delikli taban plakası
H2
H2
H2
H2
H2
H2
H2
H2
H2
H2

## Slide 80: gaz giderme
Gaz giderme için azot gazı kullanıldığında ve banyo bir miktar Mg da içerdiğinde ortaya başka bir sorun çıkar.
Banyoda gaz giderme sırasında ve sonrasında nitrürler oluşur. Nitrürlerin kırılganlığı yüzünden döküm parçanın mekanik özellikleri olumsuz etkilenir.
Bu sorunun çaresi gaz giderme için gerçekten asal olan argon gazını kullanmaktır.

## Slide 81: Rotorlu gaz giderme
Asal gaz
Döner difüzer
Avantajları
daha küçük asal gaz kabarcıkları //
daha fazla temizleyici gaz yüzey alanı
Etkin gaz giderme
Çok daha az çalkantı
Banyo yüzeyi durgun
Oksitler homojen dağılımlı
H2 gözenekleri çok ince!
TEMİZ METAL

## Slide 82
Rotorlu gaz giderme

## Slide 83: Gaz giderme teknolojileri

## Slide 84: Gaz giderme teknolojileri

## Slide 85: Gaz giderme
H2 miktarı (ml/100g Al)
Gaz giderme işlem süresi dk

## Slide 86: Oksit kalıntıları
Filtrasyondan sonra az sayıda oksit içeren temiz metal
Hurda ergitilmesinden sonra uzun iri oksit şeritleri
Rotorlu gaz giderme işleminden sonra ince oksit taneleri

## Slide 87: Oksit kirlenmesi
Oksitlerin önemli bir bölümü ergitilmek üzere fırına şarj edilen alüminyum külçe ve hurdalardan gelir (yüzey oksitleri!).
Şarj maddeleri ergitildiğinde yüzey oksitleri serbest kalır ve banyoda dağılırlar.
Önlemler alınmadığı takdirde bu oksitler parçalar veya aglomere olmuş filmler şeklinde döküm parçaya kadar geçerler.
Bu sakıncalı durum şarj maddeleri doğrudan ergitme bölgesine alındığında ortaya çıkar. Şarj edilecek maddeler önceden ergitilerek oluşturulan bir banyo içinde şarj edildiklerinde iyileşme sağlanır.

## Slide 88: Oksitlenme
Sıcaklık   Oksitlenme 
fırınlarda
transfer sisteminde
rafinasyon istasyonunda ISI KAYIPLARI ÖNLENMELİ!
Sıcaklığın gereksiz yükselmesine izin verilmemeli!
Ergitme fırınında T < 760C
Tutma fırınında T < 730C
SICAKLIK KONTROLÜ!
TEKNOLOJİK İŞLEMLERDE TİTİZLİK!

## Slide 89: Oksitlenme
2Al+3H2O  Al2O3+3H2 2Al+3/2O2  Al2O3
cüruf
inklüzyon
Sıvı Al
Sıkışmış Al
Al2O3 film

## Slide 90: Oksitlenme

## Slide 91: Oksit temizleme
H2
Gaz kabarcıkları banyo içinde askı halinde bulunan kalıntıları da banyo yüzeyine taşır!
H2
H2
H2
H2
H2
Asal gaz kabarcığı

## Slide 92: flakslama
NaCl-KCL tuzları
Örtü flaksları
Rafinasyon flaksları
Cüruf çekme flaksları
Duvar temizliği flaksları
flaks tuzları
Artık flaks tuzları

## Slide 93: Fırında gazlı flakslama
flakslamadan önce
flakslamadan sonra

## Slide 94
miktar (ppm)
flaks uygulama süresi (dk)
Alkalilerin Cl2/Ar ile giderilmesi

## Slide 95: Alkali giderme
Alkali ve toprak alkali metallerin flor flakslaması ile giderilmesi
Klor gazı ile giderilmesi

## Slide 96: tuzlarla flakslama
oksitlenme kaçınılmaz!
oksit ~ sıvı Al  Askıda inklüzyonlar! Al2O3 ~ sıvı Al
< sıvı Al  Yüzer!
> sıvı Al  Dibe çöker!
sıvı alüminyumun fırın atmosferi ile ilişkisini kesmek,
banyoda askıda kalan oksitleri yüzdürmek,
banyo yüzeyindeki cürufu dışarı kuru olarak almak için,
fırın duvarlarını temizlemek için,
flakslama vazgeçilmez!
amacı – işlevi ile uyumlu olmalı!
flaks seçimi kritik!

## Slide 97: Flaks kalite özellikleri
Ergime noktası sıvı alüminyumunkinden (660C)
düşük olmalı!
Yoğunluğu sıvı alüminyumunkinden (~2.3g/cm3)
düşük olmalı!
Fırın refrakterlerine karşı asal olmalı!
Buhar basıncı düşük olmalı!
Akışkanlığı yüksek olmalı!
Geri kazanılabilir olmalı!
Sağlık koduna uygun olmalı!
Ucuz olmalı!

## Slide 98: Flaks kalite özellikleri
Flaks karışımlarının tümü atmosfer nemini sünger
gibi emerler:
Nemli flaks yarardan çok zarar getirir!
Paketleme ÖNEMLİ!
Flaks fırına uygulama dosajlarında paketlenmeli!
Flaks paketi uygulama anında açıklanmalı!
(Açık olarak dökümhanede bekletilmemeli!)

## Slide 99: Flaks türleri
Örtü flaksları
Cüruf çekme flaksları
Temizleme flaksları
Duvar Temizliği flaksları

## Slide 100: Örtü Flaksları
sıvı alüminyumun fırın atmosferi ile ilişkisini kesmek için,
işlem sıcaklıklarında sıvı halde olmalı
Terg   Flaks-cüruf tabakası kıvamlı  metal kaybı 
ıslak (alüminyumca zengin) cüruf
Terg   Flaks-cüruf tabakası akışkan  metal kaybı 
flaks inklüzyonları
uygulama güçlükleri
NaCl + KCl : (%44 + % 56) İkili Ötektik : 645C
NaCl + KCl + NaF karışımı Üçlü Ötektik : 607C
Uygulamada örtü flaksı banyoya karıştırılmamalı!
Teknolojik işlemler tamamlandıktan sonra uygulanmalı!

## Slide 101: Örtü Flaksları
KCl-NaCl ikili
faz sistemi

## Slide 102: Cüruf çekme flaksları
Cürufu kuru – en az metal kaybı ile – dışarı almak için
NaCl + KCl : Taşıyıcı
KNO3 : (nitrat, sülfat, karbonatlar) oksijen taşıyıcı ekzotermik bileşikler  thermite reaksiyonu
Q  cüruf tabakasında yumuşama 
mekanik olarak sıkışan Al serbest kalır; banyoya geri döner!
Miktar   metal kaybı 
Miktar   yumuşatma etkisi   metal kaybı 
Florürlü bileşikler : oksit – metal ayrışmasına katkı!
Uygulama: Banyo yüzeyinde karıştırılır!
5-10 dk beklenir – flaksın yüzeye çıkması ve metalik Al’un banyoya geri dönmesi için
Cüruf çekilir!

## Slide 103: temizleme flaksları
Banyoda askıda kalan oksitleri yüzdürmek için
(Transfer sistemine monte edilen rafinasyon istasyonlarında
asal ve/veya aktif gazlarla sürekli ve/veya fırınlarda
enjeksiyon yöntemi ile katı flaks karışımları)
NaCl + KCl : Taşıyıcı
Florürlü bileşikler : %20’ye kadar Na3AlF6, CaF2, Na2SiF6

Flaks – metal, metal – oksit ara yüzey enerjisini düşürerek
ıslanmanın gerçekleşmesini  oksit taneciklerinin
banyodan; metalik Al’un cüruf tabakasından kolayca
ayrılmasını sağlarlar!

## Slide 104: temizleme flaksları
Çözünürlükleri  olduğundan oksit tanecikleri arasına
sızarak oksit-metal arasında fiziksel ayrıştırma da sağlarlar!
Yüzeyi oksitle kaplı metal damlacıklarında oksit sıyırıcı!
Miktar   Terg(florür)  olduğundan  flaks akışkanlığı 
 metal kaybı 
Florürlü bileşikler arasında en etkili fakat en pahalı : Na3AlF6
Uygulama: Banyo içine karıştırma!
Bekleme (5-10 dk) – oksitler yüzeye çıkar
Cüruf çekme

## Slide 105: Duvar temizleme flaksları
Banyo duvarlarını temizlemek için
(Fırın iç duvarlarında zamanla biriken oksitler, zaman
içinde oksit oranı da arttığından sert korundum fazına
dönüşürler!)
Temizleme işlemi planlı ve düzenli yapılmadıkça,
metal kalitesi olumsuz etkilenir!
fırın duvarları ancak kırıcılarla temizlenebilir! (hasar, vs.)
NaCl + KCl : Taşıyıcı
Oksijen taşıyıcı
ekzotermik bileşikler : KNO3, Alkali karbonatlar

## Slide 106: Duvar temizleme flaksları
Uygulama / haftada bir :
Banyo seviyesi en aza düşürülür!
flaks fırın duvarlarına püskürtme ile uygulanır!
fırın kapakları kapatılır!
brülörler 10-15 dk sonuna kadar açılır!
(Sert tabakanın yumuşaması için duvarlar en sıcak durumda iken uygulanır!)
duvarlardan yumuşayan oksit tabakası kazınır!
cüruf çekilir!

## Slide 107: Flaks karakterizasyonu
Mineralojik Analiz : X-ışınları difraktometresi
Karışımda mevcut bileşikler tanımlanır – amaca uygunluğu
değerlendirilir!
Termal Analiz : Ergitilen flaks karışımı içine ısıl çift
yerleştirilir ve serbest soğumada T-t eğrisi kaydedilir–ergime
davranışı, ergime noktası-aralığı belirlenir, irdelenir.
Nem %si Analizi : Flaks örneği geldiği gibi ve kurutulduktan
sonra tartılır ve nem %si hesaplanır!
Flaks örneği ağırlığı – kuru ağırlık x 100
Flaks örneği ağırlığı
Geri Kazandırma Kapasitesi Analizi

## Slide 108: Flaks karakterizasyonu
Geri Kazandırma Kapasitesi Analizi :
50g folyo (13m) kırpıntısı hazırlanır.
Bir pota içinde üstü flaks ile tamamen örtülerek eritilir
Sıvı alüminyum üzerindeki flaks eriyiği alındıktan sonra
soğuk bir yüzey üzerinde katılaştırılır.
Katılaşan sıvı alüminyumun fiziksel özellikleri kaydedilir,
ağırlığı (w) ölçülür.
w < 50g ; çok parçalı katı  rafinasyon kapasitesi 
w ~ 50g ; tek parça katı  rafinasyon kapasitesi 

## Slide 109: Cüruf çekme

## Slide 110: Cüruf çekme
Kötü bir ergitme pratiği ile hazırlanan banyodan başarısız bir pratikle çekilen ve dolayısı ile metalce zengin olan cürufa ISLAK cüruf denir.
Marifet
KURU cüruf
çekmektir.

## Slide 111: Cüruf çekme
Cüruf banyodan çekildikten sonra daha fazla yanma kaybı olmaması için termite reaksiyonunu sonlandırmak üzere süratle soğutulmalıdır. Bunun için en basit yöntem cürufu soğuk ve eğimli bir beton yüzey üzerine yaymaktır.
Bu şekilde cüruf soğurken
aralardaki sıvı alüminyum
katı artıklar arasından
sızar ve aşağı akar.
Asal gaz kabinlerinde
soğutan teknolojiler
de mevcuttur.

## Slide 112: Cürufu etkileyen faktörler
  Cüruf çekme sıcaklığı
  Cüruf çekmeden önce uygulanan flaks pratiği
  Cüruf çekme pratiği
  Cürufun soğutulma şekli ve şartları
Cüruf soğutma pratikleri
  Havada soğutma
  Döner soğutucular
  Argon gazı altında soğutma
  Cüruf presleri

## Slide 113: Cüruf değerlendirme
Islak (white) cüruf kuru (black) cüruf
cüruf miktarı üretimin %10’unu bulabilir.
Cüruflar heterojen karakterdedir.
kazanılabilecek metal %10 ile %70 arasındadır.

## Slide 114: Cüruf değerlendirme

## Slide 115: Banyo karıştırma
Daha düşük enerji sarfı ile daha hızlı ergitme
Daha seri alaşımlama,
Bileşimde homojenlik
Banyo ısısının homojen dağılması
Daha az oksitlenme
EMS

## Slide 116: Banyo karıştırma
PMS

## Slide 117: alaşımlama
element | Ergime noktası (C)
Al | 660
Fe | 1535
Mn | 1245
Cu | 1083
Si | 1410
Ti | 1660
B | 2300
Sr | 769
Mg | 650
Yüksek ergime noktasına sahip elementlerin alaşımlaması kesinlikle elementel katkı şeklinde yapılmamalıdır.
Banyoda çözünmeleri zaman almakta analiz sonuçları yanıltıcı olmaktadır.

## Slide 118: Alaşımlama-master alaşımlar
Al-Sb | %8/%10/%15 | Al-Mo | %10
Al-Be | %2.5/%5 | Al-Ni | %20/%50
Al-Bi | %10 | Al-Sc | %2
Al-B | %3/%4/%5/%6/%8 | Al-Si | %20/%25/%30/%50
Al-Ca | %5/%6/%10 | Al-Ag | %10
Al-Ce | %10 | Al-Sr | %3.5/%5/%10/%15
Al-Cr | %5/%10/%20/%80 | Al-Ti | %5/%6/%10/%80
Al-Co | %5/%10 | Al-Ti-B | 5/1, 3/1, 5/0.2
Al-Cu | %33/%50/%80 | Al-Ti-C | 3/0.15, 3/0.2
Al-Fe | %10/%20/%25/%30/%45/%80 |  | 
Al-Li | %2/%5 |  | 
Al-Mg | %20/%25/%50/%65/%75 |  | 
Al-Mn | %10/%15/%20/%25/%30/%60/%80 |  | 

## Slide 119: Alaşımlama-Master alaşımlar
Yüksek yüzdeliler element tozu ve flaks karışımı şeklindedir!

## Slide 120: Silis modifikasyonu
Modifikasyonu başarılı bir döküm alaşımı iyi modifiye edilmemiş benzerinden en az 3 kat daha yüksek sünekliğe sahiptir.
Silis fazının modifikasyonu 3 şekilde gerçekleşir.
Soğutma modifikasyonu:
yüksek katılaşma hızlarında silis fazının şekli değişir.
Termal modifikasyon:
çözeltiye alma tavı ile değişir.
Kimyasal modifikasyon
+ 100-150 ppm Na, Sr, Sb, Ca, P

## Slide 121: Silis modifikasyonu
Ülkemizde silis modifikasyonu istisnasız olarak AlSr master alaşımları ile yapılmaktadır.
Bileşim
AlSr10
AlSr5
Ürün şekli
külçe
filmaşin

## Slide 122
Modifikasyon mekanizması
+100 ppm Sr
Ötektik silisin modifikasyon döküm parçanın sünekliği yönünden önemlidir.
Modifikasyon için 100 ppm kadar Na, Sr, Ca veya Sb ilave edilir.
Modifikasyonla silis lamelleri ince ipliksi bir dokuya dönüşür.
uzama değerlerini yükselir fakat gözeneklilik artar.

## Slide 123
Modifikasyon elementleri büyüme yönünde çeşitlilik sağlar.
Modifikasyon mekanizması
Büyüme yönü
Tabaka büyümesi

## Slide 124
tane küçültme; neden?
nasıl?
ticari tane küçültücüler
dökümhanelerde izlenen pratik
sürekli/yarı sürekli vs parça döküm
B ile tane küçültme
B ile tane küçültme mekanizması
değişik döküm alaşımlarında denemeler
Tane küçültme

## Slide 125
ince, eş eksenli ve homojen bir tane yapısı,
döküm parçanın sağlamlığını ve kalitesini arttırır:
dendritlerin kavuşması daha yüksek katı oranında!
besleyicide sıvı metalin ömrü uzun!
besleme ve kalıp dolumu daha başarılı!
 düşük çekinti
tane küçültme – neden ?
Fs0.3 Fs0.6

## Slide 126
küçük taneler // küçük taneler arası gözenekler
 küçük/dağınık gözenekler
mikrosegregasyon = f(tane boyutu)
 düşük segregasyon
 üstün yüzey kalitesi
anodizasyon vb yüzey işlemlerine mükemmel uyum
tane küçültme – neden ?

## Slide 127
üstün mekanik özellikler
izotropi
yüksek akma mukavemeti
süneklik
yüksek yorulma direnci
verimli döküm işlemi
sıcak yırtılmaya çözüm!
düşük hurda oranları!
istikrarlı ve güvenilir!
tane küçültme – neden ?

## Slide 128
mekanik ve ısıl işlemlere yatkınlık
 (kolay şekil verilebilirlik:
dövme/hadde/ekstrüzyon)
 kolay homojenleştirme: kısa HT çevrimleri
 kolay çözeltiye alma: kısa çözelti işlemleri
kısa sürede yaşlanma sertleşmesi
kaliteli parça / verimli-ekonomik proses
tane küçültme – neden ?

## Slide 129
 dn/dt  dr/dt
ince taneli
iri taneli
dn/dt  dr/dt
n
tane küçültme – nasıl ?
r

## Slide 130
 dn/dt
etkin çekirdek:
banyoda kararlı / çözünmez!
-Al ile  kristallografik uyum (>90%)
-Al ile benzer yoğunluk: çekirdek  Al
TiAl3: çözünür < 1500ppm Ti / 97.8%
TiB2: çözünmez / 95.7%
AlB2: çözünür < 220ppm B / 96.5% (Ti,Al)B2
özel durumlar için TiC!
tane küçültme – nasıl ?

## Slide 131
elem. | Mn | Cu | Fe | Mg | Ni | Cr | Si | Ti
GRF | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 5.9 | 246
 dr/dt
katılaşma ısısı ve ısı transferi dengesi kritik!
Açığa çıkan katılaşma ısısı = f(alaşım elementi paylaşımı).
Katı-sıvı arayüzeyinde alaşım elementi paylaşımı büyümeyi yavaşlatır!: GRF
tane küçültme – nasıl ?

## Slide 132
ticari tane küçültücüler
hızlı çekirdeklenme yavaş büyüme
etkin çekirdek büyüme yavaşlatıcı
TiB2 ekstra Ti
Al-%1-10Ti-%0.2-3B
Al-5Ti-1B filmaşin :
2.2Ti (TiB2 çözünmez )
2.8Ti (TiAl3 çözünür)
Al3Ti
TiB2

## Slide 133
ticari tane küçültücüler

## Slide 134: Tane küçültme

## Slide 135
katkısız ilaveden 2 dk sonra
İşlem alaşımlarında AlTi5B1

## Slide 136
sürekli döküm | özellik | parça döküm
düşük | katılaşma öncesi aşırı soğuma | büyük
kısa | aşılamadan katılaşmaya geçen süre | uzun
yüksek | alaşım bileşimi-saflık | düşük
düşük | alaşım bileşimi-Ti içeriği | yüksek
işlem ?XXX | alaşım | döküm ?XX
sürekli/yarı-sürekli vs parça döküm

## Slide 137
döküm alaşımları yüksek miktarda Si
 akışkanlık / dökülebilirlik
 çekinti
 sıcak yırtılma
 yoğunluk
 mekanik özellikler
sürekli/yarı-sürekli vs parça döküm
Si > %3;
Si, Ti ile Ti-Si bileşikleri oluşturur : Si zehirlenmesi
 Al3Ti ve TiB2 partikülleri / etkinlikleri zarar görür!
 tane inceltme kapasitesi / solma ( akışkanlık)
 döküm alaşımlarında tane inceltme GÜÇ!

## Slide 138
Al-5Ti-1B / işlem vs döküm alaşımları
AlSi7Mg
1050/3003/8011
katkısız ilaveden 2 dk sonra

## Slide 139
sürekli dökümde uygulanan yöntemden aynen kopyalanmıştır!
Alüminyum dökümhanelerinde ağ% 0.1 kadar Ti içeren alaşımlı külçe kullanılır!
+ 0.2-0.4 ağ% Al-5Ti-1B filmaşin (2-4 kg/ton)
Al-5Ti-1B filmaşin performans  maliyet 
Si’e rağmen etkili olabilecek alternatif tane incelticilere ihtiyaç var!
Al-B alaşımları! Yaklaşık 30 yıldır piyasada mevcut!
Lu et al.1981 (Sigworth & Guzowski 1985; Tondel et al. 1993)
Sigworth & Guzowski B çözeltideki Ti ile reaksiyona girerek “sludge” yapar!
1985 Sr ile reaksiyona girerek modifikasyona zarar verir!
B-zengin AlTiB tane incelticiler! : karma Al(Ti,B)2 !
Al-B alaşımları tane inceltici olarak kullanılmıyorlar!
iletken Al üretiminde Ti çöktürücüsü olarak kullanılıyorlar!
Dikkat! Dökümhaneler Ti’lu külçe kullanıyorlar!
Ti’lu alaşıma B ilavesi // AlTiB ilavesinden farklı değildir!
parça dökümünde tane inceltme

## Slide 140
silis etkisi–Ti vs B ile birlikte
tane boyutu (µm)
katkısız
Si (ağ%)
katkısız
(ağ%)

## Slide 141
saf alüminyum (99.7)
Sigworth & Guzowski 1985
660
659.7
L
 + L
L + AlB2
(Al) + AlB2

0.005
0.022
Al
B 
T, °C
AlB2 B < 0.022 ağ% iken sıvı alüminyumda kararlı değil!
(Al) ilk katılaşan fazdır ve AlB2 tarafından çekirdeklendirilemez !
İlaveden sonra süre (dk)
2 5 10 15 30 60
İlaveden önce
sıcaklık (C)
(Al) + AlB2
(Al)
(Al)
+ L
L + AlB2
L
L  (Al) + AlB2 T= 659.7°C
Al
B

## Slide 142
660
Al + Si + AlB2
Al + Si + AlB2 + L
L + (Al) + AlB2
L + AlB2
L + Si +
AlB2
L + Si
640
620
600
580
560
540
520
L
4 6 8 10 12 14 16
Si (ağ%)
sıcaklık ( °C)
Si (ağ%)
0.075 1 2 3 4 5 7
200ppm B w/o B
B ilavesi ile tane inceltme mekanizması
Al-Si-B üçlü sisteminde ağ %4 Si’den itibaren sıvıdan ilk katılaşan faz AlB2
AlSi0.02B kesit
B’lu ve B’suz tane çaplarının oranı
B’suz
Si (ağ%)

## Slide 143
500m
500m
AlSi7Mg0.3
ilaveden sonra
Al-5Ti-1B
Al-3B
ilaveden önce
tane küçültme

## Slide 144
µ
AlSi7Mg0.3

## Slide 145
AlSi11Cu2
İlaveden 2 dk sonra
İlaveden önce
Al-5Ti-1B
Al-3B
500m
500m
tane küçültme

## Slide 146
µ
AlSi11Cu2

## Slide 147
AlSi12CuFe
Al-5Ti-1B
Al-3B
İlaveden 2 dk sonra
İlaveden önce
500m
tane küçültme

## Slide 148
döküm alaşımları için Al-B mükemmel bir tane inceltici!
Al-B ile tane çapı Al-5Ti-1B ile elde edilenden en az 3 kat daha küçük!
döküm parçalarda d<200µm standart!
AlB2 taneciklerinin etkin çekirdeklenme yapabilmesi için alaşımın Ti %si kontrol edilmeli: (<80 ppm) yoksa AlB2  TiB2
AlB2 tanecikleri alüminyum katılaşmaya başlamadan kısa süre önce oluştukları için Al-B ile tane inceltmede zamana bağlı performans kaybı yok!
tekrar ergitmelerde ayni derecede etkili!
tane küçültme – özet

## Slide 149: Filtrasyona tabi kalıntılar
Al2O3 (özellikle hurda şarjı fazla olduğunda)
Spineller (MgAl2O4 and MnAl2O4)
Al4C3 (primer üretimden gelir; temizlenmemiş-yağlı-boyalı- hurda şarjı)
Nitrürler
Aşınma ve erozyon sonucunda refrakter parçaları
Fe-Mn-Cr metallerarası bileşikleri: basınçlı dökümde (toleranslar yüksek; sorun daha belirgin!)

## Slide 150: Filtrasyonun faydaları
Sıvı metal temizliği
Akışkanlık yüksek, besleme iyi ve döküm yapısı kaliteli
Döküm yapısı temizliği
Mekanik özellikler (çekme, akma, yorulma sürünme dayanımı yüksek)
Uzama ve süneklik değerleri özellikle yüksek; çoğu kez en az 2 kat!
Yüzey kalitesi yüksek-parlak yüzey
Anodizasyon kalitesi yüksek
Folyoda delik sayısı az; folyo üretiminde yırtılma az
Üretim firesi az

## Slide 151: filtrasyon
Filtrasyon işlemi = temizlik gereksinimi
Filtre türüne göre
Fiberglas tekstil fitreler
alümina bilyalı filtreler
Seramik köpük filtreler
bağlı partikül filtreler
Kartujlu rijid filtreler
Filtreleme mekanizmasına göre
Kek filtrelemesi : köpük filtreler
Derin yatak filtrelemesi : kartuş filtreler

## Slide 152: Tekstil filtreler
Kritik olmayan ürünlerde fiberglas tekstil ürünlerden imal edilmiş filtreler kullanılır.
meş | Delik boyutu (mm2) | Açık alan (%)
25 | 17.16 | 65
36 | 11.56 | 63
50 | 7.49 | 55
100 | 2.72 | 47
200 | 1.71 | 43
400 | 0.45 | 27

## Slide 153: Alümina bilyalı filtrasyon
Alümina bilyalardan oluşturulan yatak filtreleri
Alümina bilyaların seramik bir kutu içine yerleştirilmesi ile oluşturulur. Bilyalar arasındaki gözeneklilik sabit değildir.

## Slide 154: Alümina bilyalı filtrasyon

## Slide 155: Filtre türleri
Seramik köpük filtreler
Köpük filtreler ya sinterlenmiş ya da dökülmüş alüminadan imal edilir.
Gözenklilik inç uzunluktaki delik adedi ile ifade edilir (ppi). PPI değerleri: 20, 30, 40, 50, 60, 65 ve 80 ppi.
%80-85 seviyesinde boşluk ile sıvı metal akışında sorun çıkarmazlar fakat fitre verimleri düşüktür.
Bu yüzden mekanik özelliklerdeki iyileşme sınırlıdır.

## Slide 156: Seramik köpük filtreler
Döküm parça temizliğinin önemsendiği durumlarda seramik köpük filtreler kullanılır.

## Slide 157: Sıvı metal transferinde filtrasyon

## Slide 158: Dökümde filtrasyon

## Slide 159: Dökümde filtrasyon
Dökme hunisi içinde uygulama
düşey yollukta yatay uygulama
yatay yollukta düşey uygulama
yatay yollukta yatay uygulama
Dökme hunisi
Düşey yolluk
yatay yolluk
Dökme hunisi
Düşey yolluk
yatay yolluk
Dökme hunisi
Düşey yolluk
yatay yolluk
filtre
filtre
filtre
filtre
Kalıp ekseni
Kalıp ekseni
Kalıp ekseni
Dökme hunisi desteği

## Slide 160
Alümina veya silisyum karbürden imal edilirler.
Mukavemetli ve kimyasal ataklara dirençlidirler.
Boşluk miktarı köpük filtrelerden düşük: %40
SiC’den imal edilenler yüksek ısı iletkenlikleri ile kolay ısınma avantajı sağlarlar.
Kesintisiz gözenek konfigürasyonu zor bir akış kulvarı temin eder.
Bağlı granüler seramik filtreler

## Slide 161: Filtrasyon-rijid medya
Döküm yapısı temizliğinin manyetik disk, çok ince folyo üretimi gibi çok kritik olduğu durumlarda başvurulur.
Sadece sıvı metalin döküm istasyonuna transferinde yararlanılabilir.

## Slide 162: Filtrasyon-rijid medya
Kartuj filtreler degazerden sonra kullanılmalıdır. Kalıntılar filtre tüplerinin yüzeylerinde ve içinde tutulurlar.
Bu, durgunluk çökelmesi sayesinde gerçekleşir ve filtre gözeneklerinden daha küçük partiküllerin de alıkonmasını sağlar.

## Slide 163: Filtrasyon mekanizmaları
Kek
Derin

## Slide 164
Haftaya görüşmek üzere…..

## Slide 165
Küçük parça alüminyum hurda ergitmek için fırın tasarımı
İleri ergitme teknolojileri

## Slide 166
Sıvı metal transferi-pompalar

## Slide 167
Sıvı metal transferi-pompalar

## Slide 168
Sıvı metal transferi
Sıvı metali aktarmak ve ölçmek için elektromanyetik çözümler
Sıvı metalin ergitme fırınından tutma fırınına ve tutma fırınından döküm istasyonuna seri ve kontrollü transferi için elektromanyetik aktarma bileşenleri

## Slide 169
Alüminyum
geri kazanım endüstrisi yapılanması

## Slide 170
Alüminyum sektörü yapılanması